様式第4のト（第4条、第5条関係）

移動タンク貯蔵所構造設備明細書

| 車名及び型式 | 〇〇自動車 IN-123Y 単一車 |
| --- | --- |
| 製造事業所名 | 〇〇工業株式会社 |
| 危険物 | 類別 | 第4類 | 側面枠 | 当て板 | 材料 | 材質記号 | SS400 |
|  | 品名 | 第3石油類 |  |  |  | 引張り強さ | 410N／mm2 |
|  | 化学名 | 重油 |  |  | 板厚 | 3.2mm |
|  | 比重 | 0.93 | 防護枠 | 材料 | 材質記号 | SPHC |
| タ ン ク 諸 元 | 断面形状 | 楕円形 |  |  | 引張り強さ | 280N／mm2 |
|  | 内測寸法 | 長さ | 5,800mm |  | 板厚 | 2.3mm |
|  |  | 幅 | 2,290mm | 装置 閉鎖 | 自動閉鎖装置 | 有 ・ 無 |
|  |  | 高さ | 1,300mm |  | 手動閉鎖装置 | 有 ・ 無 |
|  | 最大容量 | 12,000ℓ | 吐出口の位置 | 左 右 後 |
|  | タンク室の容量 | 4,000ℓ | レバーの位置 | 左 右 後 |
|  | 材料 | 材質記号 | SS400 | 底弁損傷防止方法 | 配管の屈曲 |
|  |  | 引張り強さ | 410N／mm2 | 接地導線 | 有（長さ10ｍ）・無 |
|  | 板 厚 | 胴板 | 3.2mm | 緊結装置 | 緊締金具 （すみ金具） | 有 ・ 無 |
|  |  | 鏡板 | 3.2mm |  |  |  |
|  |  | 間仕切板 | 3.2mm |  | Ｕボルト | 材質記号 | - |
| 防 波 板 | 材料 | 材質記号 | A502P-H34 |  |  | 引張り強さ | -N／mm2 |
|  |  | 引張り強さ | 235N／mm2 |  |  | 直径、本数 | -mm・ -本 |
|  | 板厚 | 2.0mm | 箱枠 | 材料 | 材質記号 | - |
|  | 防波板面積 ×100 タンク断面積 面積比 | 51.3％ |  |  | 引張り強さ | -N／mm2 |
|  |  |  | 消火器 | 薬剤の種類 | 粉末 |  |
| タンクの最大常用圧力 | 20kPa |  | 薬剤量 | 3.5kg | kg |
| 装置 安全 | 作動圧力 | 20＜P≦24kPa |  | 個数 | 2.個 | 個 |
|  | 有効吹き出し面積 | 25.5cm2 | 可燃性蒸気回収設備 | 有 ・ 無 |
| 側 面 枠 | 材料 | 材質記号 | SS400 | 給油設備 | 有（航空機・船舶）・無 |
|  |  | 引張り強さ | 410N／mm2 | 備 考 |  |
|  | 板厚 | 3.2mm |  |  |
|  | 取付角度 | 38° |  |  |
|  | 接地角度 | 84° |  |  |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。