様式第4のハ（第4条、第5条関係）

屋外タンク貯蔵所構造設備明細書

| 事業の概要 | 石油精製業 |
| --- | --- |
| 貯蔵する危険物の 概要 | 引火点 | ４５℃ | 貯蔵温度 | 常温℃ |
| 基礎、据付 方法の概要 | 杭基礎 |
| タンクの構造、設備 | 形状 | 縦置円筒型 コーンルーフ | 常 圧・加 圧（ kPa） |
|  | 寸法 | 内径 ３２，９４０㎜ 高さ １３，８３０㎜ | 容量 | １１．１５６㎘ |
|  | 材質、板厚 | アニュラ板SM400C 12㎜、底板SS400 9㎜、屋根板SS400 4.5㎜ 側板 １段目SM400C 2～8段 SS400、19、16、14、12、10、8、6㎜ |
|  | 通気管 | 種別 | 数 | 内径又は作動圧 |
|  |  | オープンベンド | ２ | ２００mm kPa |
|  | 安全装置 | 種別 | 数 | 作動圧 |
|  |  | なし |  | kPa |
|  | 液量表示装置 | フロート式自動液面計 | 引火防止装置 | 有 ・ 無 |
|  | 不活性気体の 封入設備 | なし | タンク保温材 の概要 | なし |
| 注入口の位置 | 防油堤外 | 注入口付近の 接地電極 | 有 ・ 無 |
| 防油堤 | 構造 | 容 量 | 排水設備 |
|  | 鉄筋コンクリート造 80ⅿ×80ⅿ 高さ２ⅿ | １２，８００㎥ | 防油堤内に集水桝を設け、防油堤外に開閉弁を設ける。 |
| ポンプ設備 の概要 | スクリューポンプ 吐出量 ３００㎘/分 １基 耐圧防爆構造 |
| 避雷設備 | タンクアース |
| 配管 | SGP |
| 消火設備 | 第４種泡消火設備 １本 第５種粉末消火設備 １本 | タンクの加熱設備 | なし |
| 工事請負者 住所氏名 | 川越市〇〇町〇〇番地〇〇 川越工事㈱ 担当 〇〇 〇〇 電話〇〇〇―〇〇〇―〇〇〇〇 |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。