様式第4のホ（第4条、第5条関係）

地下タンク貯蔵所構造設備明細書

| 事業の概要 | コンピューターソフトの開発 |
| --- | --- |
| タンクの設置方法 | タンク室 ・ 直埋設 ・ 漏れ防止 |
| タンクの種類 | 鋼製タンク・強化プラスチック製二重殻タンク・鋼製二重殻タ ンク・鋼製強化プラスチック製二重殻タンク |
| タ ン ク の 構 造、設 備 | 形状 | 横置円筒型 | 常 圧 ・ 加 圧（ kPa） |
|  | 寸法 | 内径２，１００㎜ 胴長２，７８３㎜ 鏡出 ４０７㎜ | 容量 | １０，０００ℓ |
|  | 材質、板厚 | 材質 SS４００ 、 板厚 胴板 ８㎜ 鏡板 ９㎜ |
|  | 外面の保護 | 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク |
|  | 危険物の漏れ検 知設備又は漏れ 防止構造の概要 | 漏洩検知装置 フロート式（３０ⅿ以内検知）、本質安全防爆 |
|  | 通気管 | 種別 | 数 | 内径又は作動圧 |
|  |  | 無弁通気管 |  | ５０mm kPa |
|  | 安全装置 | 種別 | 数 | 作動圧 |
|  |  | なし |  | kPa |
|  | 可燃性蒸気回 収設備 | 有（ベーパーリカバリー ）・ 無 |
|  | 液量表示装置 | 遠隔油面計 | 引火防止装置 | 有 ・ 無 |
| タンク室又はタンク 室以外の基礎、固定 方法の概要 | 基礎は鉄筋コンクリート造、厚さ３００㎜とし、８０×９㎜の鋼製バンド、径１９㎜のアンカーボルトにて固定する。 |
| 注入口の位置 | 遠方注入口 | 注入口付近の 接地電極 | 有 ・ 無 |
| ポンプ設備の概要 | ギアポンプ １基 吐出量 ４０ℓ/分 |
| 配管 | SGP |
| 電気設備 | 電気設備の基準による |
| 消火設備 | 第５種消火設備 粉末消火器（B火災７単位） ２本 |
| 工事請負者住所氏名 | 川越市〇〇町〇〇番地〇〇 川越工事㈱ 担当 〇〇 〇〇 電話〇〇〇―〇〇〇―〇〇〇〇 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　「直埋設」とは、地下貯蔵タンク（二重殻タンクを含む。）をタンク室以外の場所に設置する方法（地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置する方法を除く。）をいう。

３　「鋼製強化プラスチック製二重殻タンク」とは、令第13条第2項第2号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたものをいう。